ALV 10 ART.NR 202.418 TIDSFÖRDRÖJD START/STOPP
INKOPPLING: FÖR INKOPPLING AV UPP TILL 2 VERKTYGSMASKINER ( SÅG,HYVEL ETC. ) ALT. 1 X 3FAS 400V OCH/ELLER 1 X 1-FAS 230V. I KOMBINATION MED UPP TILL 2 EXTERNA UTSUG ALT. 1 X 3FAS 400V OCH/ELLER 1 X 1FAS 230V ANSLUTNA TILL TIDSSTYRDA SLAVUTTAG. ( TID EJ JUSTERBAR )

FUNKTION: EFTER EN AV VERKTYGSMASKINERNA KOPPLAD TILL MASTERUTTAGET STARTAS SÅ STARTAS SAMTIDIGT UTSUGEN AUTOMATISKT EFTER 2-3 SEKUNDERS FÖRDRÖJNING. DETTA FÖR ATT UNDVIKA HÖG STARTSTRÖM SOM KAN UTLÖSA HUVUDSÄKRINGAR. EFTER STOPP AV VERKTYGSMASKIN GÅR UTSUGEN YTTERLIGARE 3-4 SEKUNDER FÖR ATT SUGA RENT ÅTERSTÅENDE SPÅN/DAMM.
TRIPUS ELMEK AB
Teknisk data
Kabel data Ue:	3 / N / PE, 400V / 230V / 50Hz
Anslutningskapacitet:	min. 100W (3-fas), max. 400V / 16A / 11000W
Uttags nivå:
Brytförmåga AC-1:	230V / 400V / 16A
Brytförmåga AC-3:	230V / 13.5A / 3kW - 400V / 9A / 4kW
Intag:	Intag CEE 3P+N+E, 16A, 6h, med fasvändare
Utgående:
master:	1 uttag CEE 3P+N+E, 16A, 6h, 1 Jordat uttag 2P+E
slave:	1 uttag CEE 3P+N+E, 16A, 6h, 1 Jordat uttag 2P+E
Skyddsklass:	IP 44
monteringshus:	4 x M5 - 68 x 68mm
Lådan	ABS / grå
Dimensioner (LxBxH):	ca. 245 x 123 x 153mm
Vikt:	ca. 1250g